## Slide 1
第三章 多级放大电路
3.1 多级放大电路的耦合方式
3.3 直接耦合放大电路
3.2 多级放大电路的动态分析
3.4 互补输出级
3.5 多级放大电路读图
3.6 集成运算放大器

## Slide 2
本章重点和考点：
1、掌握多级放大电路的耦合方式，为集成电 路的学习打好基础
2、掌握直接耦合放大电路中差分放大电路的组态
及动态参数的计算
3、了解多级放大电路中的互补输出级
内容提要
本章首先介绍以单管放大电路为单元电路所组成的多级放大电路的耦合方式及分析方法，然后阐明直接耦合放大电路的温漂问题，以及组成直接耦合多级放大电路的输入级——差分放大电路。

## Slide 3: §3.1 多级放大电路的耦合方式
3.1.1、直接耦合
3.1.2、阻容耦合
3.1.3、变压器耦合

## Slide 4
3.1 多级放大电路的耦合方式
将多个单级基本放大电路合理联接，构成多级放大电路
组成多级放大电路的每一个基本电路称为一级，
级与级之间的连接称为级间耦合。
四种常见的耦合方式：
直接耦合
阻容耦合
变压器耦合
光电耦合

## Slide 5: 3.1.1、直接耦合
既是第一级的集电极电阻，又是第二级的基极电阻
能够放大变化缓慢的信号，便于集成化， Q点相互影响，存在零点漂移现象。
当输入信号为零时，前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。
第二级
第一级
Q1合适吗？
直接连接
输入为零，输出产生变化的现象称为零点漂移
求解Q点时应按各回路列多元一次方程，然后解方程组。
第一级接近饱和区
电位

## Slide 6
3.1.1 直接耦合
图 3.1.1（a) 两个单管放大电路简单的直接耦合
特点：
(1) 可以放大交流和缓慢变化及直流信号；
(2) 便于集成化。
(3)各级静态工作点互相影响；基极和集电极电位会随着级数增加而上升；
(4)零点漂移（如何克服）。

## Slide 7: 如何设置合适的静态工作点？
对哪些动态参数产生影响？
用什么元件取代Re既可设置合适的Q点，又可使第二级放大倍数不至于下降太多？
若要UCEQ＝5V，则应怎么办？用多个二极管吗？
二极管导通电压UD≈？动态电阻rd特点？几欧姆
Re
必要性？
稳压管
伏安特性
UCEQ1太小→加Re（Au2数值↓）→改用D→若要UCEQ1大，则改用DZ。

## Slide 8: NPN型管和PNP型管混合使用
在用NPN型管组成N级共射放大电路，采用措施后，由于UCQi＞ UBQi，所以 UCQi＞ UCQ(i-1）（i=1～N），逐级升高，以致于后级集电极电位接近电源电压(什么失真？)，Q点不合适。
UCQ1 （ UBQ2 ） ＞ UBQ1
UCQ2 ＜ UCQ1
UCQ1 （ UBQ2 ） ＞ UBQ1
UCQ2 ＞ UCQ1
共射NPN型管和共射PNP型管混合使用，问每一级接法？
截止区

## Slide 9
Q点相互独立。
共射电路
共集电路
有零点漂移吗？
利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载，为阻容耦合。
3.1.2 阻容耦合
第一级是一个典型的工作点稳定的共射电路
零点漂移不会传递到下一级
特点：静态工作点相互独立，在分立元件电路中广泛使用。
不能放大变化缓慢的信号，低频特性差。
在集成电路中无法制造大容量电容，不便于集成化，尽量不用。

## Slide 10
RL=3欧姆
电压放大倍数？
负载会影响放大倍数！

## Slide 11: 3.1.3、变压器耦合
可能是实际的负载，也可能是下级放大电路
理想变压器情况下，负载上获得的功率等于原边消耗的功率。
从变压器原边看到的等效电阻

## Slide 12
变压器耦合： 优点：静态各自独立，动态相互牵连，具有变阻抗作用； 缺点：低频特性差，体积大，不易集成。
目前主要用于特大功率等场合。

## Slide 13
集成放大电路广泛应用后：阻容耦合放大电路和变压器耦合放大电路就比较少用了，只有在特别大的功率情况下，才用变压器耦合；或者频率比较高的情况下，采用阻容耦合放大电路。

## Slide 14: §3.2 多级放大电路的动态分析
3.2.2、分析举例
3.2.1、动态参数分析

## Slide 15
1. 电压放大倍数
.
Au =
Au1
Au2
•
•
•
•
Uo
Ui
.
=
Uo1
Ui
.
Uo
Uo1
.
=
.
.
在算前级放大倍数时，要把后级的输入电阻作为前级的负载
多级放大电路的电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积。
3.2.1、动态参数分析

## Slide 16
Ri1
RS
+
_
US
.
Ui
.
A1
RL
Ro1
+
Uo1
.
_
Ri2
Ro2
+
_
Io
.
Ii
.
Uo2
.
Uo
.
A2
Ri
Ro
2. 输入电阻
Ri = Ri1
多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻
3. 输出电阻
Ro = Ro2
多级放大电路的输出电阻等于最后一级的输出电阻
当共集放大电路作第一级时，输入电阻Ri与其负载，即第二级的输入电阻Ri2有关；而当共集放大电路作最后一级时，输出电阻Ro与其信号源内阻，即第一级的输出电阻Ro1有关。(二级)

## Slide 17: 动态参数分析
1.电压放大倍数
2. 输入电阻
3. 输出电阻
均是带载情况算出的放大倍数
输入电阻可能与第二级输入电阻有关
输出电阻可能与倒数第二级的输出电阻有关
例如：第一级的放大倍数与第二级的输入电阻相关
多级放大电路有一级是共集或共漏接法，分析电路就需要求出与它前后相连的两级放大器的输入输出电阻

## Slide 18
举例分析一个三级放大电路：Au、输入电阻、输出电阻
先求Au3、Ri3
再求Au2（以Ri3为负载）、Ri2
后求Au1（以Ri2为负载）、Ri1
每个单管放大电路：
放大倍数与负载相关
输入电阻可能与负载相关
输出电阻可能信号源内阻相关
Ri1为电路输入电阻
Au=Au3*Au2*Au3
先求Ro1、
再求Ro2、
然后Ro3

## Slide 19
第一级
第二级
+VCC
ui
uo
RB1
RB2
RC1
RE2
T1
T2
RE1
RB3
+
+
+
+
C1
C2
C3
CE1
RL
RS
+
_
us
1. 求静态值：
这是一阻容耦合放大电路，各级静态值可按单级计算。
3.2.2 分析举例
求出各级的rbe

## Slide 20
+VCC
ui
uo
RB1
RB2
RC1
RE2
T1
T2
RE1
RB3
+
+
+
+
C1
C2
C3
CE1
RL
RS
+
_
us
Uo
•
Ib2
•
第一级
第二级
rbe1
Ib1
•
Ib1
•
1
Ui
•
Us
•
RC1
RL
RB2
RS
+

RB1
RB3
rbe2
Ib2
•
2
Uo1
•
B1
C1
E1
B2
E2
C2
RE2
Ri２
第一级放大倍数需要求Ri2；
输出电阻需要求Ro1

## Slide 21
2. 求动态参数：
Au =
Au1
Au2
•
•
•
•
Ri2=RB3//[rbe2 +（1+2） (RE2//RL）]
Au2
•
=
Uo
•
Uo1
•
rbe2+
=
（RE2//RL）
（1+2）
（RE2//RL）
（1+2）
1
Uo
•
Ib2
•
第一级
第二级
rbe1
Ib1
•
Ib1
•
1
Ui
•
Us
•
RC1
RL
RB2
RS
+

RB1
RB3
rbe2
Ib2
•
2
Uo1
•
B1
C1
E1
B2
E2
C2
RE2
Ri２
第二级的输入电阻为第一级的负载

## Slide 22
Ri=Ri1=RB1//RB2//rbe1
第一级
第二级
Ri
Ro
rbe1
Uo
•
Ib1
•
Ib1
•
1
Ui
•
Us
•
RC1
RL
RB2
RS
+

RB1
RB3
rbe2
Ib2
•
2
Uo1
•
B1
C1
E1
B2
E2
C2
RE2
Ib2
•
（1+2）
Ro1//RB3 + rbe2
Ro=Ro2=
//RE2
其中 Ro1=RC1
Ro1
第一级的输出电阻为第二级的信号源内阻

## Slide 23
在分析多级放大电路的动态参数时，应首先搞清楚各级电路属于哪种基本电路，并画出其交流等效电路。
清楚动态信号的通路

## Slide 29
也可以认为是三级放大电路，第一级为共射放大电路，第二级为共基放大电路，第三级为共极电极放大电路。

## Slide 30: §3.3 直接耦合放大电路
3.3.1、直接耦合放大电路的零点漂移现象
3.3.2、差分放大电路
一、差分放大电路的组成
三、差分放大电路的四种接法
四、具有恒流源的差分放大电路
五、差分放大电路的改进
二、长尾式差分放大电路的分析

## Slide 31
对于差分放大电路
共模信号是电路固有的，如:温漂、电源误差、外界干扰等同时加载在两个通道的信号，不可能为零，否则就无需用差分电路来抑制共模信号;
差模信号是放大器的正常输入信号，
两种信号同时存在
引入共模信号和差模信号概念

## Slide 32
与书上讲解一致 m,n/2分别为输入信号ui1 ， ui2的共模信号成分和差模信号成分。 输入信号ui1 ， ui2可表示为：
ui1 =m+n/2； ui2 =m-n/2 则输入信号A,B可以看成一个共模信号 m 和差模信号 n 的合成。 m=(ui1 +ui2 )/2；n=(ui1 -ui2 )
ui1
ui2
定义差模信号
uid=ui1–ui2
定义共模信号
uic=(ui1 +ui2 )/2

## Slide 33: 讨论一
若uI1=10mV，uI2=5mV，则uId=？ uIc=？
uId=5mV ，uIc=7.5mV
定义差模信号
uid=ui1–ui2
定义共模信号
uic=(ui1 +ui2 )/2

## Slide 34: 一、零点漂移现象及其产生的原因
1. 什么是零点漂移现象：ΔuI＝0，ΔuO≠0的现象。
2.产生原因：温度变化，直流电源波动，元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。
克服温漂的方法：引入直流负反馈，温度补偿。
典型电路：差分放大电路
3.3 直接耦合放大电路
3.3.1直接耦合放大电路的零点漂移现象
抑制放大电路第一级的温漂是至关重要的问题

## Slide 35
二、抑制温度漂移的方法：
(1) 引入直流负反馈以稳定 Q 点；
(2) 利用热敏元件补偿放大器的零漂；
(3) 采用差分放大电路。利用晶体管对称性抑制温漂
Rb1
Rb2
减小

## Slide 36
3.3.2 差分放大电路
差分放大电路是构成多级直接耦合放大电路的基本单元电路
一、电路的组成
图 3.3.2差分放大电路的组成(a)
T
Re
利用射极电阻稳定Q点
但仍存在零点漂移问题
图 3.3.2差分放大电路的组成(b)
T
Re
uO
V
T的UCQ变化时，直流电源V始终与之保持一致。

## Slide 37
Rb2
Rb1
+
uI2
-
+
uI1
-
VBB
VBB
采用与图（a）所示电路参数完全相同，管子特性也相同的电路
图 3.3.2差分放大电路的组成(c)
电路以两只管子集电极电位差为输出，可克服温度漂移。
共模信号
输入信号uI1和uI2大小相等，
极性相同。
差模信号
输入信号uI1和uI2大小相等，
极性相反。
差分放大电路也称为差动放大电路
放大？
放大？
当从T1、 T2 集电极输出信号时

## Slide 38
差分放大电路的改进图
将发射极电阻合二为一、
为了使信号源与电路共地处理电源VBB，保证有合适的Q。
Re
Rb1
Rb2
+
uI1
-
VBB
-
uI2
+
图 3.3.2差分放大电路的组成(d)
典型差分放大电路
长尾式差分放大电路
便于调节静态工作点，电源和信号源能共地

## Slide 39
将发射极电阻合二为一、
对差模信号Re相当于短路。
零点漂移
零输入零输出
理想对称
信号特点？能否放大？
信号特点？能否放大？

## Slide 40
共模信号：大小相等，极性相同。
差模信号：大小相等，极性相反.
共模信号与差模信号在交流通路中表现不同，要分开分析！
Re？
差分放大电路主要是放大差模信号的
输入信号源要分解成共模信号和差模信号

## Slide 41
电路特点：T1、T2 所在的两边电路参数完全对称。
温度变化和电源电压波动，都将使T1、T2集电极电流产生变化，且变化趋势是相同的，因此当从T1、 T2 集电极输出信号时，其变化量相互抵消，理想情况下，没有温漂。
在理想对称的情况下：
1. 克服零点漂移；
2. 零输入零输出；
3. 抑制共模信号；
4. 放大差模信号。
共模信号与差模信号在交流通路中表现不同，要分开分析！

## Slide 42
Rb是必要的吗？
1. Q点：
晶体管输入回路方程：
通常，Rb较小，且IBQ很小，故
选合适的VEE和Re就可得合适的Q,集成运放广泛用，Q稳定
可以不要，信号源内阻
Re作用？
二、长尾式差分放大电路

## Slide 43
2.对共模信号的抑制作用
1）电路参数的理想对称性，温度变化时管子的电流变化完全相同，故可以将温度漂移等效成共模信号，差分放大电路对共模信号有很强的抑制作用。
2）射极电阻Re对共模信号的负反馈作用，抑制了每只晶体管集电极电流的变化，从而抑制集电极的电位的变化。

## Slide 44: 2. 抑制共模信号-对称性
共模信号：数值相等、极性相同的输入信号，即

## Slide 45: 2. 抑制共模信号 ：Re的共模负反馈作用
Re的共模负反馈作用：温度变化所引起的变化等效为共模信号
对于每一边电路，Re=?
如 T(℃)↑→IC1↑ IC2 ↑→UE↑→ IB1 ↓IB2 ↓→ IC1 ↓ IC2 ↓
抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。
为2倍Re

## Slide 46: 共模信号作用下的动态分析
Re？
单端U01输出？
共模输入回路

## Slide 47: 3. 放大差模信号
△iE1=－△ iE2，Re中电流不变，即Re 对差模信号无反馈作用。
差模信号：数值相等，极性相反的输入信号，即
＋
－
＋
－
动态分析
差模输入分配

## Slide 48
差模信号作用时的动态分析（交流通路）
输入回路
输出回路
输入回路
差模输入回路

## Slide 49
差模信号作用时的动态分析

## Slide 50
差模信号作用时的动态分析（交流通路）

## Slide 51: 差模信号作用时的动态分析
负载电阻的中点电位在差模信号作用下不变，相当于接“地”。
为什么？
分析时注意二个“虚地”
E点电位在差模信号作用下不变，相当于接“地”。
差模输入回路

## Slide 52: 差模信号作用时的动态分析
差模放大倍数

## Slide 53: 4. 动态参数：Ad、Ri、 Ro、 Ac、KCMR
共模抑制比KCMR：综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。

## Slide 54
共模抑制比KCMR
如果温度变化，两个差放管的电流将按相同的方向一起增大或减小，相当于给放大电路加上一对共模输入信号。所以差模输入信号反映了要放大的有效信号，而共模输入信号可以反映由温度等原因而产生的漂移信号或其它干扰信号。通常希望差分放大电路的差模电压放大倍数愈大愈好，而共模电压放大倍数愈小愈好。
共模抑制比反映了差分放大电路放大差模信号、抑制零漂和共模信号的能力。
KCMR=
Ad
Ac
或
KCMR=20lg
Ad
Ac
dB
KCMR愈大，电路的性能就愈好。在理想情况下，若为双端输出，则由于Ac=0，KCMR=；若为单端输出，则RE愈大，KCMR愈大。

## Slide 55
电路特点：T1、T2 所在的两边电路参数完全对称。
1、静态工作点非常稳定，取决于VEE和Re
2、共模信号单端放大倍数
3、差模信号放大倍数
4、Re对共模信号和差模信号的作用
5、动态分析差模输入信号时注意二个“虚地”: E点电位在差模信号作用下不变，相当于接“地”;负载电阻的中点电位在差模信号作用下不变，相当于接“地”。
E点电位
静态：约-0.7V
共模？电位变化
差模？电位变化
对差分放大电路的分析（Re）：Q、共模信号、差模信号

## Slide 56
定义差模信号
uid=ui1–ui2
定义共模信号
uic=(ui1 +ui2 )/2

## Slide 57
两只特性完全相同的增强型NMOS管T1和T2,组成源极耦合差分放大电路，电路参数对称，具有两个输入端，两个输出端。
源极耦合差分放大电路

## Slide 58
源极耦合差分放大电路-静态分析

## Slide 59
源极耦合差分放大电路动态分析

## Slide 60
源极耦合差分放大电路

## Slide 61
在实际应用时，信号源需要有“ 接地”点，以避免干扰；或负载需要有“ 接地”点，以安全工作。
根据信号源和负载的接地情况，差分放大电路有四种接法：双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。
信号源
信号源
负载

## Slide 62
四、 差分放大电路的四种接法
<A> 双入、双出
<B> 双入、单出
<C> 单入、双出
<D> 单入、单出
基于不同的应用场合，有双、单端输入和双、单端输出的情况。
所谓“单端”指一端接地。
“单端”的情况，还具有共模抑制能力吗？
如何进一步改进呢？

## Slide 63
2. 双端输入单端输出：
思考一下输出u0=？包含那些因素？
1.差模信号的放大
2.假如有共模信号？
温漂、不对称等能消除吗？
可以靠谁减小？
3.还会有什么输出？Uceq？

## Slide 64
由于输入回路没有变化，所以IEQ、IBQ、ICQ与双端输出时一样。但是UCEQ1≠ UCEQ2。
2. 双端输入单端输出：Q点分析
静态工作点
IEQ1=IEQ2=(VEE―UBEQ)∕2Re
IBQ1=IBQ2 =IEQ1/(1+ β)
注意：由于输出回路的不对称性，UCEQ1≠UCEQ2。

## Slide 65
由于输入回路没有变化，所以IEQ、IBQ、ICQ与双端输出时一样。但是UCEQ1≠ UCEQ2。
2. 双端输入单端输出：Q点分析

## Slide 66: 2. 双端输入单端输出：差模信号作用下的动态分析

## Slide 67: 2. 双端输入单端输出：共模信号作用下的动态分析
差模信号
Re？

## Slide 68: 2. 双端输入单端输出：问题讨论
（1）T2的Rc可以短路吗？
（2）什么情况下Ad为“＋”？
（3）双端输出时的Ad是单端输出时的2倍吗？
（4）动态u0=？
uO= Ad uId+ Ac uIc+UCQ1
双端出
Rc可以省
换输入点
Rc为无穷大时是2倍
输入输出同相端？
＋
-
＋
＋

## Slide 69
e
c
b
e
b
c
放大电路的
交流等效电路
iE＝iB＋iC
＋
-
NPN换成PNP，极性变化吗？
共射放大电路极性问题
瞬时极性法

## Slide 70
iE＝iB＋iC
＋
＋
NPN换成PNP，极性变化吗？
共集电极放大电路极性问题

## Slide 71
＋
＋
NPN换成PNP，极性变化吗？
共基放大电路极性问题

## Slide 72: 3. 单端输入双端输出
共模输入电压
差模输入电压
电位变化，有共模信号输入：
在输入差模信号作用下发射极的电位变化吗？说明什么？
输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入：

## Slide 73: 3. 单端输入双端输出
问题讨论：
（1）Ad？
（2）单端Ac？
（3）UOQ产生的原因？
（4）如何减小共模输出电压？
测试:
差模输出
共模输出
静态时的值
对称性，Re
静态不对称
输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入：

## Slide 74
静态分析：与 双端输入单端输出相同
4. 单端输入、单端输出
图3.3.12 单端输入单端输出电路
动态分析：与双入单出的一样。
uI

## Slide 75
双端输出时：
单端输出时：
(2)共模电压放大倍数
与单端输入还是双端输入无关，只与输出方式有关：
双端输出时：
单端输出时：
5.差动放大器动态参数计算总结
(1)差模电压放大倍数
与单端输入还是双端输入无关，只与输出方式有关：
输入输出同相端？

## Slide 76
(3)差模输入电阻（针对差模信号）
不论是单端输入还是双端输入，差模输入电阻 Rid是基本放大电路的两倍。
(4)输出电阻
单端输出时
双端输出时

## Slide 77
(5)共模抑制比
共模抑制比KCMR是差分放大器的一个重要指标。
或
双端输出时KCMR可认为等于无穷大，
单端输出时共模抑制比：

## Slide 78: 四种接法的比较：电路参数理想对称条件下
输入方式： Ri均为2(Rb+rbe)；双端输入时无共模信号输入，
单端输入时有共模信号输入。
输出方式：Q点、Ad、 Ac、 KCMR、Ro均与之有关。
无论单端还是双端输出，UceQ都有值，但为什么只讨论单端输出的？
带上负载后Q变化？
uO= Ad uId+ Ac uIc+UCQ1

## Slide 79
uO= Ad uId+ Ac uIc+UCQ1

## Slide 81: 五、具有恒流源的差分放大电路
Re 越大，每一边的漂移越小，共模负反馈越强，单端输出时的Ac越小，KCMR越大，差分放大电路的性能越好。
但为使静态电流不变，Re 越大，VEE越大，以至于Re太大就不合理了。
需在低电源条件下，设置合适的IEQ，并得到得到趋于无穷大的Re。
解决方法：采用电流源取代Re！
这样即使是单端输出，这个电路的Ac趋于零，KCMR趋于无穷

## Slide 82: 具有恒流源差分放大电路的组成
等效电阻为无穷大
近似为
恒流
T3只在共模输入时作用
Q设置由恒流源确定，2iE1=IC3
Q如何确定？
Re=？

## Slide 86
1. 恒流源相当于阻值很大的电阻。
2. 恒流源不影响差模放大倍数。
3. 恒流源影响共模放大倍数，使共模放大倍数减小，从而增加共模抑制比，理想的恒流源相当于阻值为无穷的电阻，所以共模抑制比是无穷。
恒流源的作用

## Slide 87: 六、差分放大电路的改进
1) RW取值应大些？还是小些？
2) RW对动态参数的影响？
3) 若RW滑动端在中点，写出Ad、Ri的表达式。
不对称-加调零电位器 RW
差放电路依靠电路的对称性抑制零漂，当电路对称性不好时，将产生零漂，故在两管发射极之间增加一阻值很小的调零电位器Rw，以使uI1= uI2 =0时， uO =0。

## Slide 88: 讨论二
1、uI=10mV，则uId=? uIc=?
2、若Ad=－102、KCMR＝103用直流表测uO ，uO=?
uId=10mV ，uIc=5mV
uO= Ad uId+ Ac uIc+UCQ1
=?
=?
=?
单入单出

## Slide 89
【例1】已知Rb=1kΩ，RC=10 kΩ，RL=5.1 kΩ，VCC=12V，VEE=-6V;晶体管的β=100，rbe=2 kΩ，UBEQ=0.7V；T1和T2的发射极静态电流均为0.5mA。
（1）Re 的取值应为多少？T1和T2管的管压降UCEQ等于多少？
（2）计算Au(Ad)、Ri和Ro；
（3）若将电路改成单端输出，用直流表测得输出电压uo=3V，试问输入电压ui约为多少？设共模电压可忽略不计。

## Slide 90
【解】（1）根据公式
可以得到Re
求UCQ
（2）动态参数

## Slide 91
（3）单端输出
直流表得到的结果包含直流（静态）量和变化量。
静态时，T1管的集电极电位为：
动态电压
差模电压放大倍数
输入电压

## Slide 92
＋
-
＋
＋
一般的动态分析，主要研究差模信号
给出三级放大电路的接法和特点？

## Slide 93
注意电流方向，以第一级ib1方向为参考依据！

## Slide 94
Ri2
Ri3
需要求出Ri2和Ri3，Ro2

## Slide 95: §3.4 互补输出级
二、基本电路
三、消除交越失真的互补输出级
四、准互补输出级
一、对输出级的要求

## Slide 96: 一、对输出级的要求
互补输出级是直接耦合的功率放大电路。
对输出级的要求：带负载能力强；直流功耗小；负载电阻上无直流功耗；
最大不失真输出电压最大。
射极输出形式
静态工作电流小
输入为零时输出为零
双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。
单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。
不符合要求！

## Slide 97
IBQ
Q
IEQ
UCEQ
无论有无信号加入，三极管T都有管压降UCEQ，三极管T有功耗
能否想办法，没有信号输入时，三极管T都有管压降UCEQ为零？
没有信号输入时，三极管T截止（Q点右移）但只能放大一半波形！

## Slide 98: 二、基本电路
静态时T1、T2均截止，UB= UE=0
1. 特征：T1、T2特性理想对称。
2. 静态分析
T1的输入特性
理想化特性

## Slide 99: 3. 动态分析
ui正半周，电流通路为 +VCC→T1→RL→地， uo = ui
两只管子交替工作，两路电源交替供电，双向跟随。
ui负半周，电流通路为 地→ RL → T2 → -VCC， uo = ui
-

## Slide 100: 4. 交越失真
消除失真的方法：
设置合适的静态工作点。
信号在零附近两只管子均截止
开启电压
① 静态时T1、T2处于临界导通状态，有信号时至少有一只导通；
② 偏置电路对动态性能影响要小。
-

## Slide 101: 4. 交越失真
消除失真的方法：
设置合适的静态工作点。
① 静态时T1、T2处于临界导通状态，有信号时至少有一只导通；
② 偏置电路对动态性能影响要小。

## Slide 102: 三、消除交越失真的互补输出级
R1,R2>>R3,R4
I1与I2近似相等
动态时，输入、b1与b2三个电位几乎相等
由于二极管的动态电阻很小，可以认为T1管的基极动态电位与T2管基极动态电位近似相等，且均为ui,即ub1=ub2=ui

## Slide 103: 四、准互补输出级
T5管的发射极用来抵消后面管的一个Ube。然后通过调节那两个电阻。使T5的Uce产生两倍或者多倍于Ube的电压->来抵消后面三极管的Ube。
为了提高电流放大倍数;
为保持输出管的良好对称性，输出管应为同类型晶体管。
大！
互补输出级常作为功率放大电路OCL电路，第九章会详细讲
为了增大电流放大系数，减小前级驱动电流，常采用复合管结构
T5的Uce

## Slide 104: §3.5 直接耦合多级放大电路读图
一、放大电路的读图方法
二、例题

## Slide 105: 一、放大电路的读图方法
1. 化整为零：按信号流通顺序将N级放大电路分为N个基本放大电路。
2. 识别电路：分析每级电路属于哪种基本电路，有何特点。
3. 统观总体：分析整个电路的性能特点。
4. 定量估算：必要时需估算主要动态参数。
信号从放大管的哪个极输入？又从哪个极输出？

## Slide 106
直接耦合多级放大电路的构成：
输入级：差分放大电路或FET差分放大电路，从而 减小温漂，增大共模抑制比。
中间级：共射放大电路，从而获得高电压放大倍数。
输出级：采用复合管的准互补输出级电路，从而使 输出电阻小，带负载能力增强，而且最大 不失真输出电压幅值接近电源电压。

## Slide 107: 二、例题
第一级：双端输入单端输出的差放
第二级：以复合管为放大管的共射放大电路
第三级：准互补输出级
动态电阻无穷大
1. 化整为零，识别电路
动态时等电位

## Slide 108
直接耦合多级放大电路分析
三级放大电路
第一级是以T1和T2 为放大管，双端输入，单端输出的差分放大 电路。
第二级是以T3和T4 管组成的复合管为放大管的共射放大电路。
第三级是准互补电路， R2、R3、和T5为组成UBE倍增电路以 消除交越失真。

## Slide 109: 2. 基本性能分析
输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。
整个电路可等效为一个双端输入单端输出的差分放大电路。
注意：动态信号的通路

## Slide 110: 3. 交流等效电路
可估算低频小信号下的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。
＋
－
－
＋
＋
＋
判断输入输出同向/反向问题
为什么微变等效电路只画一半？

## Slide 111: 3. 交流等效电路
Ri2
Ri3
Ri2=rbe3+(1+)rbe4
Ri3=rbe6+(1+)(rbe7+(1+)RL)

## Slide 112: 3. 交流等效电路
Ri2
Ri3
Ri2=rbe3+(1+3)rbe4
Ri3=rbe6+(1+6)(rbe7+(1+7)RL)

## Slide 113
如果R1很大,大到无穷情况下会怎样？
R1为无穷， R1就没有电流，第一级放大的电流都流到第二级
第二级的电流源相当于Rc，第二级放大的电流都流到第三级
假设所有管子放大倍数都一样β

## Slide 114
Ri2
Ri3
Ri3=rbe6+(1+6)(rbe7+(1+7)RL)
R1很大,大到无穷情况下会怎样？
R1为无穷， R1就没有电流，第一级放大的电流都流到第二级

## Slide 115
思 考 题

## Slide 116
直接耦合、阻容耦合、变压器耦合多级放大电路各有何优缺点？分别何时选用？
求多级放大电路的三个动态参数时，是否要考虑前后级之间的相互影响？
答：要考虑。
直接耦合：
低频特性好
便于集成
Q点互相影响
零点漂移
阻容耦合：
低频特性差
不便于集成
Q点互相独立
变压器耦合：
低频特性差
不便于集成
Q点互相独立
实现阻抗匹配

## Slide 117
已知uI1、uI2，如何求uId、uIc？
差分放大电路的四种接法中，哪些电路的静态和动态分析方法分别相同。
为了使输入信号中没有共模成分，应采用何种输入方式？输入信号需有一端接地，应采用何种输入方式？
答：双端输入方式；单端输入方式。
答：双端输入双端输出与单端输入双端输出静态和动态分析方法分别相同，双端输入单端输出与单端输入单端输出静态和动态分析方法分别相同。

## Slide 118
为了使电路抑制共模能力更强，应采用何种输出方式？负载要求有一端接地，应采用何种输出方式？为了提高差模放大倍数，应采用何种输出方式？
答：双端输出方式；单端输出方式；双端输出方式。

## Slide 119
设计输出级电路主要需要考虑哪两个问题？
答：一是考虑使得最大不失真输出幅度尽可能大且对称，二是考虑静态功耗。
单管射极跟随器、互补输出级电路各有何特点？
答：单管射极跟随器输出不失真，但输出幅度不对称；互补输出级电路输出幅度大且对称，但存在较越失真。
直接耦合多级放大电路第一级为何采用差分放大电路？中间级一般采用何种放大电路？如何给各级提供静态电流？
答：直接耦合多级放大电路第一级采用差分放大电路是为了抑制温漂；中间级一般采用共射或共源放大电路；采用恒流源给各级提供静态电流。